Работа 40.		          «Успехи научной фотографии», т. 2, 1954 г., стр. 134-144

Н.Д. НЮБЕРГ

ИСКАЖЕНИЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

И ИХ СВЯЗЬ С СЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ЦВЕТОФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Содержание настоящей статьи тесно связано с системой цветной сенситометрии, изложенной в другой статье настоящего сборника [1]. Одновременно эта статья иллюстрирует применение изложенной системы цветной сенситометрии.

Вопросы искажений цветопередачи, возникающих в цветофотографическом процессе, и их связь с характеристиками материалов и процесса принадлежат к числу важнейших вопросов в технике получения цветных изображений. Целесообразность той или иной системы цветной сенситометрии всецело определяется тем, насколько она позволяет судить о цветопередаче и помогает вскрывать технические причины возникающих цветовых искажений. Этим объясняется тесная связь данной статьи с другой [1], посвященной системе сенситометрии, поскольку самая система цветной сенситометрии, предложенная нами, в значительной степени возникла из проблемы цветопередачи.

Система черно-белой сенситометрии, состоящая в определении, с одной стороны, характеристических кривых, а с другой — кривых спектральной чувствительности, оказалась недостаточной для анализа вопросов цветопередачи. Характеристические кривые отдельных слоев позволяют решить более или менее полно вопросы цветопередачи только одного цветового ряда, каковым является обычно серая шкала, но по самому существу не могут решить этой задачи для всех цветов, воспроизведение которых при неизменной серой шкале может существенно изменяться в зависимости от спектральной чувствительности слоев. Однако воспользоваться для этой цели данными спектральной чувствительности оказывается затруднительным не только вследствие трудностей получения таких кривых, но и вследствие сложности зависимости между спектральной чувствительностью и цветопередачей. Цветоделительные испытания, предложенные нами, как раз и имеют своей целью получить данные, более непосредственно связанные с цветопередачей.

Чтобы удобнее связать вопросы цветопередачи с цветофотографическим процессом, мы вводим для характеристики цвета особые «субтрактивные координаты». В качестве таковых мы принимаем величины u, v, w поверхностных концентраций трех позитивных красителей, при которых они в смеси дают цвет, не отличимый от данного. Эти величины однозначно определяют любой цвет, который вообще может быть получен данными красителями. Условие правильной цветопередачи состоит в том, чтобы на позитиве количество каждой из трех красок в отдельности было равно субтрактивным координатам соответствующего цвета снимаемого объекта.

При анализе общей картины цветопередачи и цветовых искажений мы больше, чем где-либо, вправе пользоваться приближенными закономерностями; тем более мы можем принять, что излучения, одинаковые по цвету, одинаково фотографируются (2), и, в частности, считать, что цвет любого фотографируемого объекта с субтрактивными координатами и, v, w будет воспроизводиться так же, как воспроизводилась бы эквивалентная ему по цвету смесь трех позитивных красок, взятых в поверхностных концентрациях и, v, w. Мы можем также в данном случае смело принять, что связь между количествами трех красок, т. е. субтрактивными координатами фотографируемого объекта, и логарифмами соответствующих актиничностей для трех слоев будет линейной:

(1)

где  — удельные эффективные плотности позитивных красителей в отношении трех негативных слоев, а , , — соответствующие эффективные плотности объекта.

В смысле цветопередачи многослойный негативно-позитивный процесс несколько осложняется тем, что в нем процесс цветного фотографирования повторяется дважды: при съемке и при печати с цветного негатива.

Для большей ясности картины мы сначала разберем случай получения цветного изображения с трех цветоделенных негативов без добавочной цветной пересъемки, т. е. так, как это имеет место при съемке цветных объектов на три различные пленки (например, в камерах с расщепляющей системой) или при получении изображения на пленке с обращением. В этом случае количество каждого из трех красителей на позитиве определяется плотностями только одного из трех цветоделенных негативов. Впоследствии мы покажем, что характер цветовых искажений в случае цветного позитивно-негативного процесса или цветного контратипирования остается тем же, что и в простейшем случае, причем, однако, те же самые искажения усиливаются при каждой новой цветной пересъемке.

Среди различных цветов объекта съемки всегда найдется много таких, которые требуют для своего точного воспроизведения одинакового количества одной из красок при различных количествах двух других, т. е. цветов, для которых равны значения одной из трех субтрактивных координат, а значения двух других различны. Такие цвета мы называем «изохромными» по соответствующей краске. (Подробнее об этом см. [2].) Очевидно, необходимое (хотя и недостаточное) условие правильности цветопередачи состоит в том, чтобы изохромные цвета и на позитиве воспроизводились одинаковыми количествами соответствующей краски, а это требует, чтобы при фотографировании изохромные цвета давали одинаковые плотности на соответствующем негативе. Это позволяет сформулировать следующее условие цветоделения.

Условие цветоделения: все цвета, требующие для своего воспроизведения одинаковых количеств какой-либо краски (изохромные по ней), должны при фотографировании оказывать одинаковое фотографическое действие на слой, выделяющий соответствующую краску, должны быть «изоактиничны» в отношении соответствующего слоя.

Так как в этом условии говорится только о равенстве эффективных плотностей различных снимаемых объектов, то его соблюдение зависит только от цветоделительных характеристик негативного материала (в частности, от его спектральной чувствительности), почему оно и названо условием цветоделения. Изменение только градационных характеристик, включая сюда и то, что называется балансом, изменяет величину получаемых плотностей, но участки изображения, получившие одинаковое количество -какой-либо краски, при любых изменениях характеристических кривых будут получать всегда равные количества той же краски, хотя эти количества, а также количества двух других красок могут быть уже другими.

Условие цветоделения, хотя и необходимое, не является достаточным условием точной цветопередачи. Для этого необходимо соблюдение второго — градационного условия цветопередачи.

Градационное условие: цвета некоторой градационной (обычно серой) шкалы должны быть переданы точно в отношении всех трех  красок.

Градационная шкала должна представлять собой ряд цветов, среди которых нет изохромных ни по одной из трех красок, и должна охватывать полностью весь рабочий интервал актиничностей в отношении всех трех слоев. В частности, этим условиям удовлетворяет достаточно длинная серая шкала.

Соблюдение градационного условия не зависит от цветоделительных свойств материала в том смысле, что при любых цветоделительных характеристиках материала можно указать форму трех кривых воспроизведения, которые обеспечивали бы точное воспроизведение цветов градационной шкалы. С другой стороны, одновременное выполнение как цветоделительного, так и градационного условий обеспечивает точную цветопередачу всех цветов. Действительно, каков бы ни был цвет, всегда можно среди цветов градационной шкалы найти изохромные ему по каждой из трех красок. Если цвета градационной шкалы переданы верно (градационное условие), а все изохромные цвета переданы одинаковыми количествами соответствующей краски (условие цветоделения), то правильная передача цветов градационной шкалы означает, что все цвета, всегда изохромные какому-нибудь из них, получат на репродукции как раз то количество каждой из трех красок, какое нужно для правильного его воспроизведения.

Каждое из указанных двух условий определяет требования — одно к цветоделительным, другое к градационным сенситометрическим характеристикам цветофотографического процесса.

Поскольку существующие цветофотографические процессы еще весьма далеки от идеала, необходимо рассмотреть, какие именно цветовые искажения наступают при нарушении каждого из указанных условий. В соответствии с этим искажения цветопередачи мы будем разделять на искажения цветоделительные и искажения градационные. В настоящее время в литературе, особенно зарубежной, при трактовке цветовых искажений часто рассматривают их с точки зрения искажений цвета по цветовому тону, насыщенности и яркости. Такая постановка вопроса представляется нам глубоко неправильной (да она и оказалась совершенна бесплодной), так как вопрос был поставлен на субъективно психологическую основу вместо объективно технической. Не говоря уже о значительной неопределенности субъективных оценок цветового тона и насыщенности, такая постановка вопроса непрактична, так как искажения и по тону, и по насыщенности, и по яркости могут быть вызваны совершенно различными техническими причинами, вскрыть которые является главной задачей теории цветопередачи.

В соответствии с этим мы рассматриваем все искажения цветопередачи, как различия в количествах трех красок, необходимых для точного воспроизведения данного цвета и в тех количествах, какие фактически получаются на позитиве. Количество каждой из красок может быть меньшим, чем требуется, и тогда мы называем это искажением по недостатку соответствующей краски, или же количество той или иной краски может превышать требуемое, и тогда мы будем говорить об искажениях по избытку этой краски. Всякий знакомый со смешением красок легко тогда может себе представить, как при этом исказится и цвет.

В качестве цветоделительных характеристик съемочного процесса мы приняли линейные формулы (1). Из них непосредственно видно, что для соблюдения условия цветоделения необходимо, чтобы шесть коэффициентов  из девяти, т. е. удельные эффективные плотности каждого из красителей в отношении слоев, выделяющих два других красителя, были равны нулю. Тогда формулы (1) приняли бы вид:

(2)

Иначе говоря, позитивные красители не должны иметь поглощения в области сенсибилизации негативных слоев. Аналогичные требования к соотношениям между областью поглощения негативных красителей и областями сенсибилизации слоев позитивной пленки в процессе копировки цветных негативов широко известны. Они в значительной степени относятся и к соотношениям между сенсибилизацией негативных слоев и поглощениями позитивных красителей (с некоторыми, впрочем, оговорками). Формулу (2) легко переписать в виде формулы идеальных негативов:

(2')

(Мы считаем характеристическую кривую прямолинейной, а негативную плотность — пропорциональной эффективной плотности, взятой с обратным знаком.) Условие цветоделения фактически никогда полностью не выполняется, т. е. соответствующие коэффициенты формулы (1) не обращаются в нуль, хотя по величине они обычно значительно меньше коэффициентов при «главных членах» . Сравнивая написанные формулы между собой, легко сформулировать, чем отличаются негативы, какие мы фактически получаем (неидеальные), от идеальных. Каждый неидеальный негатив представляет собой как бы совокупность трех сложенных вместе идеальных негативов, коэффициенты контрастности которых пропорциональны удельным копировальным плотностям трех красителей в отношении соответствующего негативного слоя. Поэтому мы можем при рассмотрении цветоделенных негативов говорить о «полезном контрасте» негатива по выделяемой краске и о «вредных контрастах» по каждой из двух не выделяемых красок. Полезный и вредный контрасты пропорциональны удельным эффективным плотностям красителей. Качество цветоделения, очевидно, будет тем выше, чем меньше отношения вредных контрастов к полезному. Таким образом, цвета объекта съемки при неидеальном цветоделении оказываются в результате фотографирования как бы не полностью разделенными на свои субтрактивные составляющие. Отсюда происходит и сам термин «цветоделение».

В результате неидеальности цветоделения, цвета, требующие одинакового количества какой-либо из трех красок, например и, будут давать на негативе различные плотности в зависимости от величины двух других субтрактивных координат цвета v и w. Общее количество краски и, которое получится на позитиве при воспроизведении отдельного цвета, будет зависеть от кривой воспроизведения. Однако уже на основании негатива мы можем сказать, что из двух цветов, изохромных по краске и, тот из них получит, как правило, больше этой краски, для которого требуются большие количества двух других красок. Поэтому один из цветов неминуемо будет искажен.

Чтобы наглядно представить себе цветоделительные искажения, необходимо задаться какими-то вполне определенными градационными характеристиками. Допустим, например, что они таковы, что цвета серой шкалы (и = v = w) воспроизведены точно. В этом случае мы можем сказать, что по недостатку какой-либо из трех красок, например и, будут искажены, как правило, те цвета, для которых двух других красок требуется относительно меньше, чем для получения серого цвета (v<u>w), т. е. в первую очередь цветб, близкие к цвету этой краски.

Таким образом, по недостатку желтой краски будут более всего искажены желтые цвета, по недостатку пурпурной — пурпурные (розовые), по недостатку голубой — голубые. Наоборот, по избытку краски будут искажены цвета, для которых двух других красок требуется относительно больше, чем для получения серого цвета (v>u<w). Это будут цвета попарных смесей двух красок, которые по цвету, грубо говоря, примерно дополнительны цвету самих красок. Так, по избытку желтой краски будут более всего искажены синие и фиолетовые цвета, по избытку пурпурной искажаются зеленые цвета, по избытку голубой — красно-оранжевые. Величины этих цветоделительных искажений для разных красок весьма различны в зависимости от соотношений вредных контрастов к полезному для слоя, выделяющего соответствующую краску. Обычно цветоделительные искажения бывают больше всего для желтой и меньше всего для голубой краски. Поэтому особенно заметен недостаток желтой краски на желтых и избыток ее – на фиолетовых цветах.

В цветном кино менее бросается в глаза недостаток пурпурной краски на пурпурных и ее избыток на зеленых, но в некоторых случаях (например, в полиграфии) эти искажения весьма значительны. Кроме того, наблюдаются искажения по избытку или недостатку красок и для остальных цветов, причем в этом случае играют роль как соотношения трех красок, требуемых для воспроизведения данного цвета, так и величина соответствующих вредных контрастов. Приведу один пример. Как известно, пурпурная краска дает значительный вредный контраст («паразитная плотность») в синечувствительном слое, однако вредный контраст для той же пурпурной краски в отношении красночувствительного слоя невелик. Поэтому в зависимости от наличия или отсутствия пурпурной краски искажения по недостатку или избытку желтой краски будут весьма значительны, соответствующие же искажения для синей краски будут невелики. Это сказывается на воспроизведении цвета зелени. Зеленые цвета требуют мало пурпурной краски, а потому следовало бы ожидать искажений по недостатку как желтой, так и голубой красок. Однако, в силу сказанного, недостаток желтой краски выражен значительно сильнее, а потому зелень обычно получается синеватой вследствие относительно большего недостатка желтой краски, чем голубой.

Кроме того, зеленые цвета искажаются по избытку пурпурной краски, вследствие чего становятся более серыми. Особенно же большое значение для искажения цвета зелени имеют градационные искажения, о чем будет сказано ниже. Поэтому указанный пример искажения зеленых цветов было бы ошибкой считать главной причиной их неудовлетворительной передачи.

Конечно, изменяя общее количество той или иной краски, или контраст соответствующего слоя, можно увеличить количество краски так, чтобы нигде не было недостатка, скажем, желтой краски. Но этим цветоделительные искажения не будут устранены, они только видоизменятся. Если желтой будет столько, сколько нужно на желтых цветах, то она окажется в избытке для серых и, тем более, для синих и фиолетовых цветов.

Скажем несколько слов о многослойном позитивно-негативном процессе, а также о многослойном контратипировании. Недостатки цветоделения при съемке, как мы говорили, заключаются в том, что три идеальных негатива как бы оказываются не полностью разделенными. При копировке многослойного негатива этот недостаток, очевидно, может только усилиться, так как уже не полностью разделенные идеальные негативы еще раз наложатся друг на друга. То же самое происходит при каждой цветной перепечатке, например при цветном контратипировании. Правда, при печати мы не в такой степени связаны экспозиционными условиями, а потому можем применить более селективную сенсибилизацию и сделать тем самым увеличение цветоделительных искажений не таким значительным. В остальном же, как в негативно-позитивном процессе, так и в процессах цветного контратипирования цветоделительные искажения в принципе сохраняют свой характер, увеличиваясь при каждой новой пересъемке. Поэтому цветное контратипирование на пленке с обращением в цветоделительном отношении имеет преимущества по сравнению с методом получения промежуточного позитива.

Отмеченный выше факт, что в результате цветоделительных искажений различия в количествах трех красок сглаживаются по сравнению с требуемым, приводит к тому, что при проведении градационного процесса по серой шкале насыщенные цвета приближаются к цветам черно-белого ряда. Это было замечено давно и часто формулируется как потеря цветами их насыщенности. Однако такая формулировка чрезвычайно неудачна и часто ведет к неправильным выводам, как, например, к идее исправлять искажения, являющиеся по существу цветоделительными, путем увеличения контраста, т. е. градационными средствами. Ошибка здесь в том, что искажения, именуемые потерей насыщенности, имеют для различных цветов совершенно различный характер. Цвета, приближающиеся по цвету к цветам красок, искажаются более всего по недостатку соответствующей краски, т. е. передаются в виде более бледных. Эти цвета приближаются к белому.

Уменьшение насыщенности идет одновременно с возрастанием светлоты и уменьшением контраста между белым и насыщенным цветным. Такие искажения, как указывалось, особенно заметны на желтых цветах. Наоборот, для других цветов, особенно для приближающихся к цветам попарных смесей — фиолетовых, зеленых, отчасти оранжево-красных,— основное значение имеют искажения по избытку той краски, которой должно быть мало. Эти цвета резко загрязняются, приближаясь к черному. Строго говоря, их насыщенность при этом почти не изменяется, но резко падает светлота при сильном увеличении контраста по отношению к белому. Если цветность при этом иногда становится хуже различимой, то это происходит вследствие снижения светлоты, а не падения насыщенности. Если повышение контраста может улучшить в какой-то степени воспроизведение цветов, искажаемых по недостатку краски, то для цветов, искажаемых по избытку краски, оно только увеличит цветовые искажения, т. е. цветоделительные искажения этим нисколько не устраняются, а только изменяют свой облик и далеко не всегда в сторону общего улучшения цветопередачи. Кроме того, как уже отмечалось, цветоделительные искажения вовсе этим не исчерпываются, а вызывают сдвиги по цветовому тону (например, в виде синеватости зеленых тонов).

Цветоделительные характеристики материалов, особенно по сравнению с градационными, обладают сравнительной устойчивостью, хотя работы последнего времени и обнаружили в них некоторые колебания. Это имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным является то, что в процессе использования цветофотографических материалов оказалось возможным до настоящего времени строить испытания по серой шкале, т. е. только градационные, без больших недоразумений. Если в настоящее время обнаружены колебания цветоделительных свойств пленок, которым -рискованно пренебрегать, то надо иметь в виду, что до сих пор при выпуске пленки ее цветоделительные свойства вообще не контролировались. При введении такого контроля, который безусловно необходим на предприятиях, производящих пленку, можно надеяться сравнительно легко выдерживать условия постоянства цветоделительных свойств. Такая проверка цветоделительных характеристик, правда еще в небольшом объеме, в настоящее время проводится.

Однако устойчивость цветоделительных характеристик имеет и отрицательные стороны, так как в силу этого устранение цветоделительных искажений представляет очень большие технические трудности. Главной причиной цветоделительных искажений является наличие у применяемых красителей заметной плотности в зонах сенсибилизации, служащих для выделения двух других красок (особенно пурпурной в синей зоне и голубой в зеленой зоне). Этот недостаток красителей давно известен, над его преодолением работают, но тут имеются принципиальные трудности, так что значительных улучшений сейчас ожидать не приходится. При этих условиях изменение зон сенсибилизации (главным образом в сторону их сужения) может дать только сравнительно небольшой эффект. К тому же для негативной пленки это влечет за собой обычно падение общей чувствительности, что порождает градационные искажения, покрывающие с избытком небольшие улучшения цветоделения.

Единственным действительно эффективным методом улучшения цветоделения является метод масок. Он состоит в том, что каждый из не вполне совершенных цветоделенных негативов складывается с очень слабым (мало контрастным) позитивом с другого цветоделенного негатива. Если копировать такую комбинацию, то при правильном соотношении контрастов основного негатива и маскирующего позитива можно получить позитив с цветоделением, близким к идеальному (подробнее об этом см. [2]). Принцип маскирования легко понять из приведенных выше формул (1), (2) и (2'). Недостатком неисправленного негатива является, как сказано, наличие в нем как бы добавочных негативов двух других красок. Если добавить к этому негативу позитив, выделяющий одну из этих красок, с соответственно подобранным контрастом, равным вредному контрасту по соответствующей краске в основном негативе, то вредный контраст может быть превращен в некоторую постоянную плотность на всем изображении, не дающую цветоделительных искажений. При надлежащей организации процесса можно одновременно уничтожить или значительно уменьшить оба вредных контраста.

Дело несколько осложняется тем, что служащий для маскирования позитив сам не является идеальным. Правда, именно это позволяет одной маской устранить оба вредных контраста, однако приводит, с другой стороны, к некоторому снижению полезного контраста. Поэтому при маскировании обычно приходится несколько увеличивать коэффициент контрастности неисправленного негатива. Это совершенно побочное и в принципе необязательное мероприятие, связанное с неидеальностью самой маски, некоторые исследователи за рубежом, в частности Берендт, приняли за самое существо исправляющего действия маски (исправление «потери цветами насыщенности» за счет поднятия контраста). От этой ошибки следует решительно предостеречь, так как она часто приводит к неправильным рекомендациям при проведении маскирования.

К сожалению, метод масок связан с рядом технических трудностей, особенно в применении к многослойным процессам; всё же использование этого метода стоит сейчас на очереди и с ним связаны значительные надежды на улучшение цветопередачи.

На градационных искажениях мы остановимся более кратко не потому, что они менее важны, а по той причине, что они более известны, особенно те, которые связаны с нарушениями баланса экспозиций и баланса контрастов. Однако некоторые искажения чисто градационного происхождения менее-известны, и на них мы преимущественно и обратим внимание. Об искажениях же, связанных с нарушениями баланса, мы говорить не будем, хотя на практике с ними приходится встречаться особенно часто.

Нередко в явной или неявной форме приходится встречаться с представлением, что при правильном балансе (совпадение всех трех характеристических кривых) непрямолинейная форма характеристических кривых должна давать только чисто яркостные искажения, подобные, например, потерям деталей в тенях черно-белого изображения в области недодержек. Такое представление ошибочно. Непрямолинейность характеристических кривых даже при идеальном балансе, хотя и вызывает на серой шкале только искажения интервалов по яркости, на цветных объектах может давать крайне неприятные изменения цвета в тенях. Это объясняется тем, что эффективная плотность того же самого не серого цвета в отношении отдельных слоев различна. В особенности это имеет место для цветов насыщенных. Так, например, если мы имеем желтый предмет с тенями на нем, то для синечувствительного слоя эти цвета займут интервал в области больших эффективных плотностей (например, в области недодержки), для зеленочувствительного слоя эффективные плотности будут меньше, а для красночувствительного — наименьшими. Если характеристические кривые не прямолинейны, то коэффициент контрастности для желтого с его тенями будет различен в разных слоях, и на желтом получится тот результат, который наблюдается при нарушении баланса контрастов на серой шкале. Количество голубой краски будет возрастать в тенях на желтом предмете быстрее, чем других красок, и тени приобретут неправильную окраску. На различных цветных объектах такие неправильные изменения цвета в тенях, вообще говоря, направлены в разные стороны, но на практике общая картина цветовых искажений этого рода всегда осложнена цветоделительными искажениями и особенно тем, что в области недодержек, да и вообще при непрямолинейных характеристиках, несомненно, крайне редки случаи одинакового искривления всех кривых. В таком случае в отдельных частях, даже на серой шкале, наблюдаются нарушения баланса, так что разобранный случай в чистом виде едва ли можно наблюдать без осложнения другими искажениями. Однако неправильности в окраске теней на недодержанных негативах — явление обычное, и оно тесно связано с использованием области, в которой прямолинейность характеристических кривых нарушается.

Из всего сказанного следует вывод, что нарушения прямолинейности характеристических кривых для цветных процессов значительно вреднее, чем для черно-белых. Если в последних они вызывают только уменьшение различий в яркости теневых частей изображения, то для цветных они ведут к неестественной окраске теней, притом не только в наиболее темных участках изображения, но и на насыщенных цветах, не лежащих в области глубоких теней.

Поэтому криволинейный участок характеристической кривой следует использовать с большой осторожностью, а следовательно, экспозиционный режим в цветных процессах должен быть более точным, чем в черно-белых. То же самое можно сказать и о допустимой широте объектов съемки.

Рассмотрим еще другой пример градационных искажений. Допустим, что объект съемки представляет собой ряд цветов, полученных наложением ступенчатого клина из пурпурного красителя на некоторую равномерную плотность желтого. Полученная цветная шкала будет содержать ряд переходных цветов от красного (желтый + пурпурный), через оранжевые, до желтого. Если характеристическая кривая пурпурного слоя криволинейна, то это скажется на том, что равномерное нарастание плотности пурпурного нарушится; одни ступени увеличатся, другие уменьшатся. В результате, исходная красно-оранжевая шкала исказится, причем те или иные промежуточные оттенки сдвинутся к концам и тем самым как бы пропадут. То же самое можно наблюдать, очевидно, и на других цветах.

Этот случай представляет большой практический интерес, так как на цветных изображениях мы часто можем чувствовать вызванные этими причинами «огрубения» цветов натуры вследствие пропадания тонких нюансов цвета. Эта опасность тем более велика, что предметы насыщенной окраски являются всегда для того или иного из слоев как бы черными (большая эффективная плотность) и могут попадать в отдельных слоях в область недодержек, даже когда они, казалось бы, освещены не так плохо.

Интересный пример искажений, по-видимому, этого типа, был замечен, но неправильно понят немецкими специалистами, когда они подбирали подходящие сенсибилизаторы для негативной многослойной пленки. Как известно, сенсибилизаторы негативной пленки — менее селективные, «перекрывающиеся». К этому пришли чисто эмпирически путем проб, причем оказалось, что когда для негативной пленки применили более селективную сенсибилизацию, то на изображении стали «пропадать» промежуточные оттенки. Это было объяснено тем, что при узких зонах сенсибилизации области сенсибилизации не захватывают в сумме весь спектр, а потому промежуточные цвета и «пропадают». Эти соображения, еще имели бы смысл, если бы на цветной пленке фотографировались спектры, но тогда пропадающие оттенки получались бы черными. Для излучений же, отражаемых обычными объектами съемки, никаких пропаданий промежуточных оттенков из-за неполного смыкания трех областей сенсибилизации, конечно, произойти никак не могло, так как кривые отражения обычных объектов съемки очень не селективны. Вероятнее, что применение более селективных сенсибилизаторов понизило общую чувствительность пленки, в силу чего насыщенные цвета стали попадать частично в область недодержки, что и вызвало описанное «пропадание промежуточных цветов». В данном случае, несмотря на ошибку в объяснении, было принято правильное решение. Хотя более узкие зоны сенсибилизации несколько улучшают цветоделение, но эти улучшения невелики, и, конечно, снижение общей чувствительности, вынуждающее к более широкому использованию области недодержки, вызывает значительно более сильные цветовые (градационные) искажения. Отсюда следует вывод, что поднятие чувствительности цветной негативной пленки и увеличение широты прямолинейного участка являются весьма важными средствами улучшения цветопередачи.

Градационные искажения указанных типов, несомненно, играют очень большую, а иногда и решающую роль в искажениях зеленых цветов, а точнее в неестественной передаче цвета зеленой растительности. Из всех естественных объектов более или менее постоянной окраски важнейшими являются лицо, небо и зелень. Но для лица и неба вариации оттенков в пределах объекта сравнительно невелики. В частности, обычно отсутствуют глубокие тени. Наоборот, зелень для своей естественной передачи требует воспроизведения значительного числа различных оттенков зеленого, а кроме того, в силу ее дробной структуры, в зелени всегда имеются участки довольно темные, могущие попадать, особенно для верхнего и нижнего слоев, за пределы прямолинейного участка характеристической кривой. Поэтому именно на зелени особенно заметны градационные искажения, связанные с ограниченностью строго прямолинейного участка характеристик.

Так, при несколько недодержанных негативах на зелени появляется неправильная окраска в тенях. С другой стороны, описанный эффект пропадания промежуточных оттенков приводит к тому, что вместо богатого разнообразия оттенков более желтоватого или более синеватого зеленого цвета, свойственного живой зелени, тот или другой из оттенков зеленого оказывается преобладающим за счет других близких. По-видимому, это является основной причиной того, что полученное изображение зелени иногда кажется не естественным, а как бы раскрашенным, потому что именно при грубой раскраске фотографии какой-либо зеленой краской цвет этой краски оказывается преобладающим при отсутствии оттенков, отклоняющихся от цвета этой краски.

Важная роль градационных искажений в передаче зелени подтверждается тем, что часто в одних случаях передача зелени в фильме оказывается довольно хорошей, а в других совершенно неудовлетворительной. Вариации цветоделительных характеристик пленки сравнительно невелики и ими, несомненно, такая разница в передаче зелени объяснена быть не может. По-видимому, она не может быть отнесена полностью к различиям в градационных характеристиках самой пленки, так как примеры весьма различной по качеству передачи зелени можно наблюдать и при съемке на той же пленке.

Роль пленки здесь, несомненно, состоит в том, что широта прямолинейных участков ее характеристик невелика, но различие в качестве воспроизведения зелени в основном определяется условиями съемки (экспозиция, освещение), которые следует подбирать очень тщательно. При этом опыт черно-белой съемки может быть использован только частично, так как, во-первых, даже относительно светлые визуально участки объекта могут попадать на криволинейную часть характеристики отдельного слоя, а во-вторых, потому, что нарушения прямолинейности, мало заметные на черном изображении, могут, как было указано, вызывать весьма заметные нарушения цветопередачи при цветных процессах.

В заключение следует сказать несколько слов о применении четвертого черного изображения, в частности при оставлении серебра в многослойном позитиве. Если не применяются искусственные приемы удаления черного изображения с определенных участков, то черное изображение всегда заметно увеличивает цветоделительные искажения. Однако если черное изображение имеет сравнительно небольшую плотность, оно может играть положительную роль в градационном отношении, несколько увеличивая широту изображения,

В случае дефектного цветного изображения, например вялого, прибавлением черного можно превратить совершенно негодное изображение в более или менее удовлетворительное. Точно так же, если вследствие недодержки или плохо сбалансированной пленки получаются неправильно окрашенные тени, оставленное в слое серебро может иметь положительное значение. Хотя такие приемы представляют ценность для предприятия в качестве спасительного исхода, однако это нельзя рассматривать как метод улучшения качества цветного изображения.

Цветоделительные искажения увеличиваются введением черного, так как это, в принципе, эквивалентно применению загрязненных красок. При загрязненных красках соответственно увеличиваются вредные контрасты (паразитные плотности), о которых уже говорилось, следствием чего должно было бы быть общее увеличение всех цветоделительных искажений. Однако в таких случаях нередко завышают общий контраст. Искажения по недостатку краски частично компенсируются возросшим контрастом; более всего сказываются искажения по избытку красок в виде загрязнения цветов и особенно непомерно возрастает контраст для тех цветов (например, зеленых), для которых и без того цветоделительные искажения дают увеличение контраста.

Если плотность черного изображения не велика или оно тем или иным способом удалено с тех частей изображения, где оно может вредить, черное изображение может принести большую пользу. К сожалению, при простом оставлении серебра в многослойном позитиве эти условия выполнять не удается, за исключением тех случаев, когда количество оставляемого  серебра будет очень не велико.

Все изложенное выше дает только беглый обзор наблюдаемых цветовых искажений и возможных их причин, но далеко не исчерпывает вопроса. Однако и на изложенном материале, нам кажется, можно видеть, что предложенная нами система цветной сенситометрии приспособлена для решения весьма разнообразных и актуальных цветофотографических задач.

Л И Т Е Р А Т У P A

1.  Н.Д. Н ю б е р г,   Г.С. Б а р а н о в   и   Н.С. Овечкис.   Настоящий сборник, стр. 72.

2.  Н.Д. Н ю б е р г.  Теоретические основы цветной репродукции. Изд. «Советская наука», 1948.

# Footnotes

Оговорки эти касаются того, что спектральные кривые отражения объектов съемки не совпадают в полной мере с кривыми пропускания эквивалентных им по цвету комбинаций трех позитивных красителей. Поэтому тезис о соответствии зон сенсибилизации слоев негативной пленки областям поглощения позитивных красителей применим в полной мере только до тех пор, пока остается справедливо положение о том, что объекты, одинаковые по цвету, одинаково фотографируются. Это положение может нарушаться при очень селективной сенсибилизации негативных слоев; впрочем, обычно такие нарушения не достигают практически существенных размеров