Работа 41.			 «Успехи научной фотографии», т. 2, 1954, стр. 72-84.

Н.Д. НЮБЕРГ,  Г.С. БАРАНОВ, Н.С. ОВЕЧКИС

СИСТЕМА СЕНСИТОМЕТРИИ

ЦВЕТНЫХ КИНОФОТОМАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕССОВ

Хотя получение цветных изображений выдвигает, по сравнению с получением черно-белых, ряд новых задач, но система сенситометрии принципиально должна оставаться в обоих случаях той же самой, поскольку цветное изображение обычно составляется из нескольких, чаще всего трех однокрасочных. Охарактеризовать цветное изображение, значит дать характеристики трем однокрасочным изображениям, Казалось бы, никакая специально «цветная» сенситометрия вообще не нужна. Однако существующая черно-белая система сенситометрических испытаний, как мы покажем, плохо приспособлена для решения ряда специально цветофотографических вопросов. Поэтому целесообразно, взяв за основу существующую систему сенситометрии, произвести ее обобщение, предусматривающее получение тех же сенситометрических данных разными путями, в том числе и такими, которые лучше приспособлены к задачам цветной фотографии. Это обобщение в равной мере могло бы быть приложено не только к цветной, но и к черно-белой фотографии, и мы в дальнейшем будем рассматривать преимущественно задачу сенситометрической оценки отдельного однокрасочного (цветоделённого) изображения. Оценка многокрасочного изображения сводится к оценке составляющих его однокрасочных изображений.

Любая сенситометрическая задача всегда может быть в конечном итоге сведена к установлению связи между абсолютным спектральным составом света, действующего на некоторый светочувствительный слой, и величиной возникающего фотографического эффекта. Таким образом, решение сенситометрической задачи может считаться полным, если полученные в результате испытаний материала данные позволяют предсказать с требуемой точностью результат фотографического действия любого излучения, какое может встретиться при использовании этого материала.

Поскольку невозможно непосредственно, экспериментальным путем определять фотографический эффект для любых излучений произвольного состава и интенсивности, необходимо прежде всего выбрать определенные «тест-излучения» и найти величину фотографического действия для этих излучений экспериментальным путем. Для того чтобы система была полной, должны существовать формулы, позволяющие рассчитывать по данным испытаний фотографический эффект для любых других излучений, на которые рассчитан процесс.

Всякий фотоматериал рассчитан на ограниченный диапазон интенсивностей. Подобное же ограничение имеется и в отношении спектрального состава регистрируемых излучений. Понятно, что тест-излучения следует выбирать возможно более близкими по своим характеристикам к тем,, для регистрации которых предназначен данный материал.

Существующая система черно-белой сенситометрии предусматривает, в основном, испытания двух родов: определение характеристической кривой и определение спектральной чувствительности. В первом случае для испытаний служит источник «белого» света постоянного относительного спектрального состава переменной интенсивности. Во втором случае определяются интенсивности монохроматического излучения, необходимые для получения определенной оптической плотности. Для указанных излучений фотографический эффект определяется прямым экспериментом.

Такая система является полной при условии справедливости принципа аддитивности. Тогда фотографический эффект для любого излучения со спектральным распределением I(л) выразится формулой:

(I)

где D — величина фотографического эффекта для излучения I(л), S(л) — спектральная чувствительность материала, f(а) — его характеристическая кривая. Таким образом, существующая система сенситометрических испытаний дает полное решение сенситометрической задачи в пределах справедливости формулы (1).

Излучения, с которыми приходится иметь дело в цветной фотографии, представляют собой всегда излучения с непрерывным спектром и с плавными кривыми спектрального распределения. Это имеет принципиальное значение, так как сама практика бессознательно приспособила существующие цветные процессы специально к воспроизведению цвета только таких излучений. В этом нетрудно убедиться, если представить себе, как воспроизводят существующие процессы, с одной стороны, белый с обычным непрерывным спектром, а с другой, — всевозможные белые по цвету излучения, составленные из различных пар дополнительных по цвету монохроматических излучений. Даже без специального эксперимента ясно, что белые, составленные из двух монохроматических, воспроизводятся весьма различными цветами и с очень большими искажениями. Поэтому, рассматривая современные цветофотографические методы, мы не только можем, но и обязаны наложить определенные ограничения на спектральный состав фотографируемых излучений.

Монохроматические излучения, служащие тестами при определении спектральной чувствительности, как раз являются максимально отличающимися от тех, на которые рассчитываются существующие цветофотографические процессы. Поэтому сенситометрические характеристики, полученные при помощи таких излучений, будут неудобны для рассмотрения вопросов цветопередачи, совершенно не рассчитанной на такие излучения. Кроме того, нарушения аддитивности часто достигают таких размеров, что расчеты по формуле (1) для излучений сложного спектрального состава могут давать большие расхождения с опытом.

Поэтому мы считаем, что для сенситометрических испытаний тест-излучения следует выбирать из числа тех, на которые рассчитан материал, или возможно близкие к ним.

Другое необходимое дополнение черно-белой сенситометрии касается используемых сенситометрических величин. Мы считаем нужным различать величины двух родов:

характеризующие отдельные участки однокрасочного изображения, как такового; эти величины имеют размерность массы на единицу поверхности и определяют поверхностную концентрацию вещества, образующего изображение;

характеризующие фотографическое действие объектов съемки или печати на  светочувствительные  с л о и.

Величинам второго рода можно условно приписать размерность энергии на единицу поверхности. Эти величины характеризуют  а к т и н и ч н о с т ь  действующего излучения. Актиничность измеряется величиной энергии, отнесенной к единице поверхности излучения определенного спектрального состава (белого), вызывающего на данном слое тот же фотографический эффект, что и данное излучение.

Логарифм величины обратной относительной актиничности мы называем эффективной плотностью фотографируемого (или копируемого) объекта. Величина эффективной плотности выражается оптической плотностью нейтрального поля, имеющего актиничность, равную актиничности объекта.

В черно-белой сенситометрии величины второго рода почти не имеют самостоятельного существования. Поскольку в черно-белой сенситометрии производится изучение зависимости фотографического эффекта от интенсивности излучения при постоянном спектральном составе, понятие актиничности совпадает с пропорциональной ей величиной энергетической освещенности.

С другой стороны, при печати черно-белого изображения (например, негатива), в силу практической неселективности поглощения диспергированного серебра, величина эффективной плотности совпадает с величиной оптической плотности, которая не зависит ни от состава копировального света, ни от спектральной чувствительности материала. Эта плотность определяется поверхностной концентрацией серебра. Поэтому в черно-белой фотографии плотность негатива одновременно характеризует и поверхностную концентрацию светопоглощающего вещества, и эффективную плотность (логарифм относительной актиничности) при печати на любой светочувствительный слой.

Если же светопоглощающее вещество селективно, как, например, в цветном негативе, то, во-первых, эффективные плотности не всегда пропорциональны поверхностным концентрациям, даже если красители удовлетворяют закону Бугера, а главное, для того же самого объекта они сильно изменяются в зависимости от спектральной чувствительности слоя, на который производится печать, и от спектрального состава копировального света. Так, многослойный негатив может быть характеризован, с одной стороны, тремя плотностями отдельных слоев (поверхностными концентрациями красителей) безотносительно к условиям его дальнейшей копировки, а с другой, — тремя эффективными («копировальными») плотностями по отношению к трем слоям позитивной пленки. Эти последние величины определяются не только свойствами самого негатива, но и свойствами позитивной пленки и копировального источника света. Хотя при фиксации этих условий одни величины могут быть определены через другие, эта связь не является простой пропорциональностью, и указанные величины необходимо строго различать.

Для продолжения нашего обобщения вернемся к формуле (1), причем разобьем ее на две. Во-первых,

(2)

что выражает актиничность излучения через его спектральный состав I(л) и спектральную чувствительность материала ; во-вторых,

что выражает фотографический эффект (почернение) в зависимости от актиничности при помощи характеристической кривой f(а).

Не связывая себя соблюдением принципа аддитивности и особенно включением в число тест-излучений монохроматических излучений, мы заменяем формулу (2) более общей:

a = A{I(л)},                                                             (3)

выражающей только тот факт, что актиничность зависит от спектрального состава и интенсивности излучения. Эта зависимость и должна быть найдена экспериментально.

Формула (1) раньше считалась универсальной, т. е. применимой к любым излучениям. Однако, вследствие отклонений от принципа аддитивности, это положение не оправдалось. Для цветофотографических материалов зависимость коэффициента контрастности (г) может значительно изменяться в зависимости от длины волны, а спектральная чувствительность — от интенсивности. Вследствие этого остаются два пути: или еще более усложнить формулу (1), сообщив ей универсальность, или отказаться от универсальности с тем, чтобы получать для излучений того или иного типа достаточно надежные данные более простым способом. Мы пошли по второму пути, причем, как мы видим, система сенситометрии остается, в принципе, той же самой.

В более общем виде эта идея может быть выражена следующим образом. Определяя диапазон тех излучений, для которых предназначен процесс, мы можем, вместо того, чтобы считать спектральный состав излучения произвольным, ограничиться семейством кривых спектрального распределения, зависящим от известного числа параметров, возможно меньшего. Тогда актиничность излучения будет некоторой функцией от этих параметров, подлежащей определению. При достаточно удачном выборе накладываемых ограничений и параметров, через которые выражаются спектральные кривые, можно добиться и того, чтобы число параметров было невелико и чтобы формулы были возможно более просты.

Рассмотрим некоторые конкретные примеры. Допустим, что подлежит испытанию многослойная позитивная пленка. Такая пленка предназначена исключительно для копирования на ней многослойных негативов. Все излучения, для которых эта пленка предназначена, ограничиваются светом копировального источника, прошедшего через ту или иную комбинацию трех негативных красителей. Взяв поверхностные концентрации этих красителей и, v и w в качестве трех параметров, мы сводим весь вопрос к изучению зависимости актиничности копировального света от поверхностных концентраций трех красителей в копируемом негативе или, иначе говоря, к определению зависимости от последних эффективных плотностей цветного негатива, определенных для позитивной пленки

где акр и асер — актиничности, соответственно, цветного объекта и изоактиничного ему серого поля.

В целях разработки метода сенситометрических испытаний производственного типа, в НИКФИ изучался характер этой зависимости. При этом было обнаружено, что для решения определенного круга вопросов с достаточной точностью зависимость эффективной плотности в отношении каждого из трех слоев позитивной пленки от поверхностных концентраций трех красителей в копируемом негативе может считаться линейной:

(4)

Эта формула, конечно, приближенная и соответствует положению об аддитивности эффективных (копировальных) плотностей, которое широко используется в практической работе, например при подборе фильтров для печати, в особенности форфильтров. Формула отличается простотой и во многих случаях достаточной точностью, хотя можно предложить и более точные формулы. В пределах применимости формулы (4) задача испытания материалов сводится к отысканию соответствующих коэффициентов

Коэффициенты уравнения (4) или параметры более сложных и точных формул, очевидно, удобнее всего находить, определяя экспериментально величину фотографического эффекта при печати на испытуемый слой образцов с известным содержанием негативных красителей и, v и w. B таких испытаниях тест-излучениями является свет копировального источника, прошедший через пленку, содержащую негативные красители, т. е. тест-излучениями являются излучения сложного спектрального состава.

Аналогичное рассуждение можно распространить и на негативную пленку. Правда, в этом случае действующие излучения могут быть значительно более разнообразны, однако известно [1], что кривые отражения объектов натуры в большинстве случаев можно удачно приближенно воспроизвести кривыми пропускания тождественных по цвету комбинаций трех позитивных красителей, после чего вопрос съемки сводится к вопросу как бы копировки, но уже многослойного  позитивног  о изображения на  негативную  пленку. По этому поводу, естественно, может возникнуть вопрос, каков смысл замены объекта съемки эквивалентными по цвету комбинациями позитивных красителей? Дело в том, что цветоделение, осуществляемое при съемке, нельзя рассматривать изолированно от свойств тех красителей, из которых в конечном итоге должно складываться конечное цветное изображение. Для различных триад позитивных красителей их дозировка при воспроизведении того же самого цвета, очевидно, различна. Указанный прием и состоит в оценке цветоделения при съемке не вообще, что лишено смысла, а в расчете на те красители, которыми будет осуществлено цветное изображение.

Для задач, наиболее актуальных в настоящее время, точность этих простых формул совершенно достаточна. В случае необходимости формулы могут быть уточнены, однако всякие уточнения неминуемо связаны с усложнением испытаний и расчетных формул.

Эти два примера показывают, что, по крайней мере, в известных случаях использование для испытания материалов правильно выбранных излучений сложного спектрального состава представляет несомненные выгоды. Хотя сделанные предложения чрезвычайно разнообразят возможные приемы сенситометрических испытаний, они все укладываются, включая существующую, в одну общую схему, непосредственно следующую из формул (2) и (3).

В соответствии со всем изложенным выше, общая система сенситометрических испытаний представляется нам в следующем виде.

Испытания любых материалов или процессов могут быть двух родов:

1.	Градационные и с п ы т а н и я, имеющие целью определение зависимости фотографического эффекта от актиничности действующего излучения (характеристическая кривая):  Для проведения таких испытаний может служить любая последовательность излучений заведомо различных актиничностей в отношении исследуемого светочувствительного слоя. В простейшем случае таковыми может быть ряд излучений постоянного относительного спектрального состава переменной интенсивности (серая шкала).

2.	Цветоделительные испытания имеют целью определение актиничностей для излучений, не используемых в градационных испытаниях: a = A{I(л)}. В таких испытаниях (как, в частности, при определении спектральной чувствительности) величина фотографического эффекта не измеряется, а лишь констатируется равенство фотографических эффектов, т. е. равенство почернений. Объектом измерения является актиничность, определяемая как интенсивность белого излучения, дающего тот же фотографический эффект, что и данное. Поэтому цветоделительные испытания не зависят от вида характеристической кривой и, таким образом, не зависят от градационных испытаний. Для проведения цветоделительных испытаний могут быть использованы любые излучения, не используемые в градационных испытаниях. Однако каждый раз их следует выбирать так, чтобы при минимальном числе опытов давать возможность просто и достаточно точно рассчитывать актиничность для тех излучений, регистрировать которые предназначен данный материал. Излучения для цветоделительных испытаний целесообразно выбирать в разных случаях разные, однако всегда возможно более близкие по характеру спектральной кривой к тем, для которых предназначен материал или процесс. В частности, как было показано, удобно брать для этой цели те излучения, с помощью которых объект съемки воспроизводится на окончательном цветном изображении.

В развитие этих идей нами разработаны приемы сенситометрического контроля многослойных материалов. Здесь мы коснемся только работы по исследованию цветоделительных свойств этих материалов и принципов практического их испытания.

Исследования для многослойной позитивной и негативной пленок были проведены в НИКФИ. Излучениями для цветоделительных испытаний служил свет копировального источника, проходивший через всевозможные комбинации трех красителей. Параллельно всякий раз экспонировали серую фотографическую шкалу с заранее измеренными полями, отпечатки которой сравнивали с отпечатками комбинаций трех красителей. Каждый отдельный тест состоял из ступенчатого клина одного из трех красителей, полученного посредством печати на однослойную пленку с соответствующей компонентой. На этот клин одного красителя накладывали две пленки, каждая из которых содержала постоянную плотность одного из двух других красителей. В результате, каждый тест представлял собой ряд цветных полей, в которых количество двух красителей всюду оставалось постоянным, а количество третьего изменялось, образуя клин. При испытании позитивной пленки тест-объекты приготовляли из негативных красителей, а при испытании негативной пленки — из позитивных.

Полученные в результате копирования на многослойном материале изображения указанных тестов, а также одновременно экспонированные и проявленные изображения серебряного клина промеряли на спектрофотометре в трех длинах волн, что позволяло определить на полученном изображении поверхностные концентрации красителя в каждом слое испытуемой пленки в отдельности.

Актиничность или эффективные плотности для полей цветных клиньев определяются следующим образом. Экспонирование серого серебряного клина дает возможность построить три характеристические кривые отдельных слоев. Количества трех красителей, образующиеся в результате экспонирования цветных клиньев, позволяют найти по соответствующим характеристическим кривым те плотности серебряного клина (изоактиничная серая плотность), которые дают при экспонировании тот же выход красителя в данном слое, что и цветное поле. Найденная плотность серого и есть эффективная плотность (логарифм обратной относительной актиничности) поля цветного клина в отношении соответствующего слоя пленки, на которую производится копирование.

Результаты подобных определений представлены в виде графиков (рис. 1 — 4). На оси абсцисс отложены величины ), характеризующие количество того из красителей, которое в данном клине является переменным, а по оси ординат — эффективные плотности соответствующего поля клина, содержащего, как правило, также два других красителя в количествах, постоянных для всех полей данного клина. Всего получалось девять таких графиков, характеризующих влияние каждого из трех красителей в копируемом образце на эффективную (копировальную) плотность в отношении каждого из трех слоев испытуемой пленки. При печати того же однокрасочного клина с добавлением различных равномерных плотностей для других красителей получалась целая серия кривых, соответствующих изменению в копируемой смеси одного из красителей при различных комбинациях двух других (рис. 1 — 4).

Рис. 1. Зависимость между эффективной плотностью в отношении верхнего слоя и содержанием желтого красителя в негативе.

Этим путем могло быть подробно изучено влияние каждого из трех красителей в копируемой смеси на ее эффективную плотность в отношении каждого из слоев пленки, на которую производится печать. Такая работа проводилась на нескольких различных образцах пленок.

Если бы соблюдался принцип аддитивности плотностей, т. е. равенство эффективной плотности суммы красителей сумме их эффективных плотностей, то полученные кривые были бы прямолинейны и параллельны друг другу. Из приводимых графиков видно, в какой мере это соблюдается. Заменяя эти кривые параллельными прямыми, можно найти коэффициенты уравнений (4). Для решения наиболее актуальных задач это приближение оказывается достаточным, но на основании тех же данных можно предложить и более точные формулы.

Коэффициенты  в этом уравнении, как легко видеть, выражают собой прирост эффективной плотности на единицу количества каждого из красителей в копируемой смеси. Графически эти величины выражают тангенс угла наклона кривых, которые мы заменяем параллельными прямыми. Эти коэффициенты можно назвать «удельными эффективным плотностями» красителей в отношении данного слоя.

Для испытуемой трехслойной пленки мы будем иметь три уравнения вида (4) по одному для каждого из трех ее слоев. Девять коэффициентов этих уравнений при испытаниях пленки определяются экспериментально и являются ее цветоделительными характеристиками. Вместе с тремя характеристическими кривыми они дают полное решение сенситометрической задачи в смысле, указанном в начале статьи, и в пределах соблюдения принципа аддитивности эффективных плотностей.

Если для поставленной практической задачи аддитивность эффективных плотностей соблюдается достаточно точно, то для цветоделительных испытаний материала достаточно определения коэффициентов уравнения (4) для каждого из трех слоев, что можно сделать достаточно просто, копируя на испытуемый слой три цветных и один серый клин.

Полученные нами данные имеют одну интересную особенность. При копировании желтого клина на многослойную пленку (рис. 3) с возрастанием количества желтого красителя эффективная плотность в отношении среднего и нижнего слоев не только не возрастает, но заметно падает, что приводит к выводу, что эффективная плотность желтого красителя в отношении этих слоев «отрицательна». Это объясняется так называемым вертикальным эффектом проявления. Увеличение количества желтого красителя в копируемой смеси резко уменьшает экспозицию верхнего слоя, почти не изменяя ее для двух других. В процессе проявления на тех участках, где в верхнем слое образуется большая плотность, два нижних слоя недопроявляются. Там, где в копируемой смеси было много желтого красителя, плотность верхнего слоя резко уменьшается, а потому плотности нижних слоев увеличиваются.

Это имеет значение в связи с вопросом определения спектральной чувствительности слоев многослойной пленки. Излучения коротковолновой части спектра сильно действуют на верхний синечувствительный слой, но если фильтровой слой не имеет дефектов, эти излучения сильно поглощаются им и при практически встречающихся интенсивностях не оказывают заметного действия на нижние слои. Однако в процессе проявления сильное экспонирование верхнего слоя вызывает недопроявление нижних и ведет в них к уменьшению выхода красителей. В случае практического использования пленки на нее действует свет сложного спектрального состава, и нижние слои пленки подвергаются действию света тех длин волн, которые не задерживаются фильтровым слоем. Однако, чем сильнее засвечен верхний слой, тем сильнее при проявлении недопроявляются нижние слои. Поэтому, чем больше в составе сложного излучения синих лучей, тем  меньше выход красителей в нижних слоях, что и видно на приведенном рис. 3. Это дает право говорить, что спектральная чувствительность нижних слоев трехслойной пленки в коротковолновой части спектра «отрицательна».

В силу этого мы можем сказать, что обычное выражение спектральной чувствительности с помощью величины, обратной величине энергии монохроматического излучения, дающего заданную плотность (например, 1,0), теряет смысл для нижних слоев трехслойной пленки в коротковолновой части спектра. При сколько-нибудь нормальных интенсивностях коротковолновые излучения не могут дать в нижних слоях таких плотностей. Наоборот, пока под их действием плотность верхнего слоя еще продолжает возрастать, плотность в нижних слоях будет падать с увеличением интенсивности монохроматического синего света ниже вуали, что неоднократно и наблюдалось. Только после того, как в верхнем слое начнется соляризация, могут начать возрастать плотности нижних слоев. Таким образом, плотности, по которым определяется спектральная чувствительность при действии на пленку коротковолновых излучений, могут быть достигнуты в нижних слоях не ранее, чем энергия излучений далеко превысит то, что может встретиться в нормальных условиях использования пленки. Величина, обратная этой энергии, не может иметь, очевидно, никакого практического значения.

Кроме того, влияние вертикального эффекта проявления имеет значение и для других слоев, хотя там дело и не доходит до отрицательных значений. Несомненно, свет, сильно действующий на один из слоев, тем самым косвенно через недопроявление уменьшает выход красителя в других слоях. Отсюда вытекает, что спектральная чувствительность, определенная для слоев многослойной пленки, может заметно отличаться от таковой для таких же слоев, испытанных раздельно.

Сравнение различных многослойных пленок показало, что в некоторых случаях вследствие, очевидно, недостатков сенсибилизации или фильтрового слоя, цветоделительные характеристики материалов могут несколько колебаться, что в наших испытаниях сказывается на изменении наклона получаемых кривых. Так как наклон кривых непосредственно определяет величину «удельной эффективной» плотности, т. е. степень выкопировки каждого красителя в отношении одного из слоев, то по этим кривым много легче судить о допустимости тех или иных отклонений от нормы, чем по сенситограммам.

В следующей нашей статье этого сборника (стр. 134) показано, как знание «удельных эффективных плотностей» позволяет указать разнообразные, наблюдаемые на практике искажения цветопередачи и вскрыть их причины. Сделать это, не накладывая никаких ограничений на характер спектрального распределения фотографируемых излучений, по уже указанным выше причинам принципиально невозможно. Именно это и является основным и решающим аргументом, делающим необходимым более широкую постановку вопроса о методах цветной сенситометрии.

Выше уже указывалось, что для оценки негативного материала мы применили методы, аналогичные оценке многослойной позитивной пленки, исходя из расчета, что любой из обычно встречаемых объектов съемки будет фотографироваться так же, как идентичная ему по цвету комбинация позитивных красителей. При такой постановке вопроса как объекты съемки, так и готовое изображение характеризуются одинаково — через количество трех позитивных красителей. Это позволяет выражать все цветовые искажения в виде избытков или недостатков трех красок на изображении по сравнению с тем, какое требуется. Выраженные в такой форме цветовые искажения особенно легко связываются с теми или иными особенностями проводимого процесса.

Однако замена реальных объектов съемки комбинациями трех красителей может вызвать известные сомнения. Мы основывались на том положении, что одинаковые по цвету излучения снимаемых объектов практически являются и фотографически одинаковыми. Правда, возможно создать такие светочувствительные слои, которые удовлетворяют этому условию для излучения совершенно произвольного спектрального состава [1]. Однако для этого требуются очень широкие зоны сенсибилизации, которые обеспечивают хотя и одинаковое, но, к сожалению, одинаково плохое воспроизведение любых излучений, одинаковых по цвету. На практике применяется более селективная чувствительность, обеспечивающая лучшую цветопередачу для излучений с плавными кривыми. В этом случае тезис об одинаковом воспроизведении излучений, одинаковых по цвету, всё же не должен заметно нарушаться, по крайней мере, для тех излу чений, которые могут встретиться при съемке, что для практически применяемых процессов и выполняется. Излучения со спектральным составом, соответствующим различным комбинациям трех красителей, нет основания исключать из числа возможных объектов съемки, а потому наше допущение достаточно оправдывается. Всё же может встретиться необходимость в проверке его в тех или иных конкретных случаях. Для этого, очевидно, необходимо проводить какие-то цветоделительные испытания с более широким кругом излучений, но обязательно из числа тех, которые могут встретиться среди объектов съемки. По нашим данным, обычно в этом нет нужды, а потому на таких испытания мы останавливаться не будем, отметим только, что и они могут быть включены в общую систему испытаний.

В заключение упомянем о задачах, возникающих в связи с использованием более чем трех красящих веществ, например при использовании черного серебряного изображения. В этом случае можно теми же методами, о которых говорилось выше, изучать зависимость плотности черного изображения от спектрального состава действующего света. При этом может возникнуть вопрос: как измерить плотность черного изображения в готовой многоцветной репродукции. Этот вопрос — чисто технический, не представляющий никаких принципиальных трудностей, мы здесь разбирать его не будем. Значительно более сложным является вопрос: как это черное изображение влияет на визуально оцениваемое качество цветного изображения? Этот вопрос не относится к теме настоящей статьи, он затронут в другой статье настоящего сборника [2].

Мы почти не затрагивали вопросов о градационных испытаниях, потому что в этой области предлагаемая система не вносит почти ничего нового. Отметим только, что к градационным характеристикам цветных материалов и процессов мы относим не только форму характеристических кривых отдельных слоев, но и взаимоотношения этих характеристик между собой, т. е. все вопросы баланса. Вообще говоря, градационными факторами являются все факторы, от которых зависит воспроизведение градационной (серой) шкалы, цветоделение же устанавливает связь между воспроизведением цветов этой шкалы с воспроизведением цветов, не входящих в нее.

Подводя итоги сказанному, можно следующим образом сформулировать систему общей сенситометрии, включающую в себя и обычную черно-белую сенситометрию:

Общая задача сенситометрии заключается в установлении связи спектрального состава и интенсивности действующего света с фотографическим эффектом в данном процессе для любых излучений, для которых данный процесс предназначен.

Различные способы решения этой задачи отличаются друг от друга:

а)	выбором тех излучений, для которых величина фотографического действия определяется прямым экспериментом;

б)	принятием тех или иных закономерностей, позволяющих рассчитать фотографическое действие для остальных излучений;

в)	ограничениями, накладываемыми на излучения, для регистрации которых предназначается данный процесс; эти ограничения тесно связаны с пределами годности закономерностей, используемых для расчета. Тест-излучения следует выбирать так, чтобы они были возможно ближе по спектральному составу к тем, на которые рассчитан процесс.

3.	Все сенситометрические данные, полученные как прямым экспериментом, так и путем расчета, разделяются на градационные, характеризующие зависимость величины фотографического эффекта от актиничности действующего излучения, и цветоделительные, характеризующие зависимость актиничности от физической характеристики действующего света. Последние не требуют измерения величин фотографического эффекта, а основаны только на установлении их равенства, поэтому они практически не зависят от условий обработки и определяются только свойствами самого материала.

Эти положения являются общими, определяющими всю сенситометрическую систему.

Для цветных процессов, предназначенных воспроизводить цвета несветящихся объектов, освещенных источником с непрерывным спектром, мы предлагаем использовать частную сенситометрическую систему, входящую в изложенную общую.

В этой частной системе предлагается характеризовать цвета объектов съемки количествами трех красителей позитива, необходимых для точного воспроизведения цветов объектов. Тест-излучения состоят из серой или иной градационной шкалы и различных комбинаций позитивных красителей. Принимая допущение, что в пределах указанных ограничений излучения, одинаковые по цвету, фотографируются одинаково, полное решение цветоделительной задачи сводится к определению для каждого слоя актиничности как функции трех переменных, одновременно характеризующих цвет снимаемого объекта (субтрактивные координаты). Если принять принцип аддитивности эффективных (копировальных)) плотностей, то зависимость может быть сведена к линейной, а цветоделительные испытания — к нахождению для каждого слоя трех чисел: «удельных эффективных плотностей» трех красителей (всего для трех слоев -— девяти чисел).

Этот же прием еще с большим правом может быть применен в том случае, когда, как и при копировке многослойного негатива, объект съемки на самом деле состоит из различных комбинаций всего только трех красителей.

Указанная частная система сенситометрических испытаний представляет значительные удобства, но общая система сенситометрии не исключает возможности других методов решения той же задачи путем иного выбора тест-излучений и иных закономерностей для расчетов. По-видимому, любые из возможных методов сводятся к изображению реальных кривых спектрального распределения фотографируемых излучений семейством кривых, зависящим от ограниченного числа параметров. Иную частную систему сенситометрических испытаний, входящую в изложенную общую, можно построить на основе зональной системы Н.С. Овечкиса, которой посвящена отдельная статья в настоящем сборнике (стр. 156).

6.	Если соблюдается принцип аддитивности, выражающийся формулой (1), т. е. если при помощи кривой спектральной чувствительности можно рассчитать действие света сложного спектрального состава, то в этих случаях, экспериментально определив действие на слой ряда излучений сложного спектрального состава, если этот спектральный состав известен, можно, используя ту же формулу (1), решить и обратную задачу, т. е. рассчитать действие на слой монохроматических излучений. Иначе говоря, на основании  исследования  действия  излучений  сложного  спектрального  состава  можно определить спектральную чувствительность материала. Способ ее определения описан в статье [3].

Конечно, при расчете действия на слой монохроматических излучений, из данных о действии света сложного спектрального состава получаются, как правило, результаты менее точные, чем прямое экспериментальное определение, особенно если аддитивность соблюдается не вполне точно. Однако в этом последнем случае полученная функция спектральной чувствительности, подставленная в формулу (1), должна будет давать для излучений, близких по спектральному составу к тем, по которым она определялась, результаты более точные, чем при получении ее из данных о действии на слой более далеких излучений. Поэтому, даже если поставить задачу определения спектральной чувствительности, то высказанный выше принцип, что тест-излучения должны быть возможно близкими к тем, для которых предназначен материал, и здесь сохраняет свою силу. С общетеоретической точки зрения использование для испытания материалов излучений сложного спектрального состава нисколько не менее обосновано, чем использование монохроматических.

ЛИТЕРАТУРА

1. Н.Д.  Нюберг.  Теоретические основы цветной репродукции. Изд.  «Советская наука», 1948.

Н.Д.  Нюберг.  Настоящий сборник, стр. 134.

Н.Д.  Нюберг. О возможности приближенного спектрофотометрирования без разложения в спектр. ДАН СССР, 1934, IV, № 5 — 6.

# Footnotes

Исключения составляют негативы, полученные на мелкозернистых кинофотоматериалах, а также негативы на обычных материалах, но проявленные в окрашивающих проявителях, например в таких, как пирогаллоловые и пирокатехиновые с малым количеством сульфита натрия.