Отзыв 2.			       Машинописная рукопись из архива Е.Н. Юстовой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по предложению гр. Раутиана Г.Н.  «Таблицы для испытания цветоразличения»

Таблицы, предлагаемые гр. Раутианом Г.Н., несомненно, существенно отличаются от тех, какие существуют в настоящее время. При этом различие заключается не столько в принципе осуществления каждого теста (таблицы) в отдельности, сколько в системе подбора группы таких тестов.

Как известно, наиболее ярко выраженным дефектом цветного зрения является дихромазия или «цветная слепота». Дихромат /а также и монохромат/ отличается от нормального наблюдателя тем, что он не различает между собой целые цветовые группы, среди которых находятся цвета, иногда чрезвычайно отличные для нормального наблюдателя. На этом основаны все существующие таблицы для испытания цветного зрения, состоящие обычно из небольших /порядка нескольких миллиметров/ цветных пятен, оттенки которых подобраны так, что часть из них образует более или менее пестрый фон таблицы, а остальные образуют на этом фоне ту или иную цифру, букву или фигуру. Идея заключается в том, что пятна, образующие фигуру, по отношению к пятнам, образующим фон, представляют собой цветовые пары, хорошо различаемые нормальным наблюдателем, но плохо или вовсе не различаются дихроматом определенного типа /всего существует три типа дихромазии/. Таким образом, в принципе необходимо иметь, по меньшей мере, три таблицы – по одной для каждого из трех типов.

Однако, помимо полных дихроматов – с двухмерным многообразием цветов, – существуют дефекты зрения, именуемые аномалиями. Большинство аномалов может быть разбито на те же три группы, что и дихроматы, причем для них характерно, что цветовые различия, совсем не улавливаемые дихроматами соответствующего типа, хотя и замечаются во многих случаях аномалами, однако с бóльшим трудом, чем нормальными наблюдателями. Это можно пояснить так. Если взять группу цветов, полностью неразличимых между собой для дихромата определенного типа /такие цвета лежат в трехмерном цветовом пространстве на прямых вполне определенного направления/, то все эти цвета можно расположить в ряд в порядке всё увеличивающихся, с точки зрения нормального трихромата, различий. Такой ряд цветов для нормального наблюдателя будет выглядеть как ряд с постепенным изменением цвета, а для дихромата все цвета ряда будут казаться одинаковыми, так как глаз дихромата полностью нечувствителен к цветовым различиям в «данном направлении». Аномал соответствующего типа имеет в направлении этого цветового ряда пониженную чувствительность /увеличенный порог/, поэтому в указанном цветовом ряду группы соседних цветов, сравнительно мало различающиеся для нормального наблюдателя, будут совсем неразличимы /как и для дихромата/, а цвета, далекие друг о друга, т.е. резко различные для нормального наблюдателя, аномал всё же будет различать.

На этом основана практически чрезвычайно важная возможность с помощью тех же самых испытательных таблиц обнаруживать не только полных дихроматов, но и аномалов, более или менее резко выраженных. В существующих таблицах это осуществляется следующим образом. В наборе испытательных таблиц для каждого типа дихромазии вместо одной таблицы их имеется несколько. Так как и фон, и фигура на всех таблицах не сплошные, а состоят из отдельных цветных пятнышек с промежутками между ними, узнавание фигуры всегда несколько затруднено. Однако, если различие в цветах фигуры и фона для испытуемого велико, он читает фигуру сравнительно легко. При пониженной же чувствительности к соответствующим цветовым различиям испытуемый чаще делает ошибки. Поэтому при предъявлении серии таких таблиц полный дихромат не читает ни одной, наблюдатель с нормальной чувствительностью к различиям читает более или менее безошибочно все. Аномал же, в зависимости от степени аномалии, делает большее или меньшее число ошибок. По числу таких ошибок и судят о степени аномалии. /См., напр., указания к использованию при «Полихроматических таблицах для исследования цветоощущения» Е.Б. Рабкина/.

Хотя существующие таблицы практически широко применяются с большим успехом, однако можно указать пути их усовершенствования, что, видимо, и является задачей заявителя. В существующих таблицах серия таблиц /тестов/, относящаяся к тому же типу дефекта /например, дейтеранопии и дейтераномалии/, содержит таблицы несомненно различной "трудности", т.е. такие, где фигура читается легче, и такие, где это чтение затруднено за счет, главным образом, менее определённого характера фигуры или за счет большей пестроты всей таблицы. Уменьшение величины цветового различия между цветами фигуры и фона используется при этом лишь частично, при этом вполне определенного расположения таблиц по степени их трудности не имеется, да и едва ли возможно в силу разнообразия причин, делающих одну таблицу труднее читаемой, чем другую. Поэтому степень аномалии определяется только числом ошибочных чтений.

Новое в предложении гр. Раутиана Г.Н. заключается в принципе, по которому осуществляется серия таблиц для того же типа дефекта, строго располагаемых в порядке их трудности /предъявлять их можно и в разбивку/, причем критерием трудности является исключительно величина цветового различия /с точки зрения нормального наблюдателя/ при составления таблицы цветовых пар.

Наиболее «легкая» таблица должна состоять из цветовых пар наиболее резко различных для нормального наблюдатели /напр., свыше 20 порогов/. Такую таблицу должны читать все аномалы, кроме полных дихроматов. В следующей используются пары, допустим, с различием от 15 до 20 порогов Её уже не должны читать, кроме дихроматов, также лица с сильно выраженной аномалией, и т.д. Продолжая таким образом, составляется и весь ряд таблиц.

Как раз в последнее время произведены работы, позволившие значительно уточнить данные относительно того, каковы цвета, неразличимые дихроматами, что и дает значительную уверенность в возможности осуществления таблиц по принципу, предлагаемому гр. Раутианом Г.Н. Можно надеяться, что такие таблицы значительно уточнят и облегчат диагностику дефектов цветного зрения, что имеет большое значение для многих отраслей народного хозяйства, армии и транспорта.

В качестве варианта гp. Раутиан Г.Н. предлагает объединить всю серию таблиц одного типа дефекта в одну с тем, чтобы в зависимости от степени дефекта чтение было бы различным. Это предложение, так же как и основное, безусловно, является новым, однако осуществимость его может быть подвергнута сомнению, тем более что в заявке отсутствуют более подробные указания о способе реализации этой идеи.

В связи с изложенным, я никак не могу согласиться с заключением первой экспертизы. Из текста этой экспертизы очевидно, что основная идея предложения, собственно и являющаяся новой и ценной, ускользнула от внимания эксперта. Это частично объясняется не вполне чётким ее изложением у заявителя. Это обстоятельство заставило нас переизложить основную идею предложения так, как она была нами понята.

Заключение:

Считаю необходимым выдать заявителю гр. Раутиану Г.Н. авторское свидетельство, вынеся за ОТЛИЧИЕ принцип серии тестов /на одной или нескольких таблицах/, построенных на основе цветовых различий разной величины в порогах с точки зрения нормального наблюдатели.

Эксперт:

д-р физ.мат.наук 	(подпись)   (Н.Д. Нюберг)